## Slide 1
학위논문 발표 · 약 60분
KSTAR 다중 진단 기반 Multimodal 신경망을 활용한
CES 결측 구간 예측 (Gap-filling / Nowcasting)
빠른 진단(BES · ECEI · Mirnov)과 과거 CES 이력으로 이온온도 Tᵢ · 토로이달 회전 V_rot를 복원하고,
미래까지 보는 오프라인 보간(interpolation)을 이기는가를 통계적으로 검증
이승상 (Seungsang Lee)
서울대학교 · 원자핵공학 | KSTAR Charge Exchange Spectroscopy

## Slide 2
Contents
발표 목차
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
1
1
연구 배경 & 문제 정의
CES는 왜 자주 비는가 — 가상 센서의 필요성
2
접근법 — 의도적으로 어려운 평가 bar
미래를 보는 오프라인 보간을 causal 모델로 이기기
3
데이터 & 전처리 파이프라인
No-Fake-Data · per-target 마스킹 · 누수 방지 split
4
Multimodal 모델 아키텍처
진단별 인코더 + 이력 인코더 + target별 head
5
평가 방법론 (통계적 엄밀성)
3-way split · shot-clustered paired bootstrap
6
결과
causal 압도 · Tᵢ 보간 유의 · Tᵢ↔V_rot 비대칭
7
AutoML 자율 연구 루프
Claude 기반 keep/discard autoresearch
8
결론 · 한계 · 향후 연구
정직한 결론과 통계적 검정력 한계

## Slide 3
1
연구 배경 & 문제 정의
CES는 왜 자주 비는가 — 가상 센서의 필요성

## Slide 4
1. 연구 배경
진단 장치: 무엇을 측정하나
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
2
KSTAR pedestal-top 플라즈마에서 CES는 핵심 물리량을 주지만 느리고 자주 빈다. 빠른 진단(BES·ECEI·MC)은 항상 조밀하게 측정된다.
CES (타겟)
Charge Exchange Spectroscopy
Tᵢ (이온온도), V_rot (토로이달 회전)
광자 수집 필요 → 느림 · 자주 결측
→ 본 연구가 채우려는 대상
BES (9 ch)
Beam Emission Spectroscopy
밀도요동 nₑ 의 공간 구조
10 ms 격자에서 항상 측정
→ Tᵢ 단서 (충돌 e–i 결합)
ECEI (4 ch)
Electron Cyclotron Emission Imaging
전자온도 Tₑ 2D 영상
10 ms 격자에서 항상 측정
→ Tᵢ 단서 (Tₑ ↔ Tᵢ 결합)
Mirnov coil (2 ch)
자기요동(MHD mode) 신호
10 ms(100 Hz)로 샘플 → kHz 모드 aliasing
회전 정보가 접혀(alias) 사라짐
→ V_rot 직접 정보 거의 없음
핵심 비대칭(미리보기): 빠른 진단은 물리적으로 Tᵢ 정보는 운반하지만 V_rot 정보는 거의 운반하지 않는다 (NBI 토크 미관측 + Mirnov aliasing). 이 가설이 결과에서 그대로 확인된다.

## Slide 5
1. 연구 배경
문제: CES는 왜, 얼마나 비는가
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
3
● CES는 충분한 신호대잡음비(SNR)를 위해 광자를 오래 수집해야 함
  – 노출시간 · 신호품질 문제로 특정 시점 측정이 자주 누락됨
● 같은 10 ms 격자에서 Tᵢ ≈ 8%, V_rot ≈ 24% 결측
  – 두 타겟은 서로 독립적으로 결측 → target별 처리 필요
● 빠른 진단(BES·ECEI·MC)은 같은 격자에서 100% 조밀
  – "항상 있는 빠른 진단"으로 "자주 비는 CES"를 채운다
● 기존 대안 UFCES의 한계
  – 제한된 파장 채널 + 측정값→Tᵢ/V_rot 역산에 강한 물리 가정 필요
Multimodal AI 도입의 강점
● 결측 시점의 Tᵢ·V_rot를 데이터 기반으로 추정 (gap-filling)
● 강한 역산 가정 불필요 — 축대칭(axisymmetry) 수준만 가정
● 끊김 없는 연속 CES 가용성 → pedestal 물리 분석에 활용

## Slide 6
1. 연구 배경
연구 질문 & 핵심 아이디어
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
4
연구 질문
CES가 결측된 10 ms 시점에서, 동시각 빠른 진단(BES·ECEI·MC) + 과거 CES 이력만으로
CES의 시간 보간(interpolation)이 복원할 수 없는 정보를 회복할 수 있는가?
가상 센서 (Virtual Sensor)
빠른 진단으로부터 CES를 데이터 기반 추정
역산(inverse mapping) 가정 없이
결측·고장 시점을 메움
Gap-filling / Nowcasting
미래를 예보하는 forecasting 아님
현재 시점의 빈 값을 채움 (nowcast)
초해상(super-resolution)과도 구분
정직한 검증
진짜 결측은 참값이 없음 → 직접검증 불가
관측된 CES를 가린 뒤 복원 정확도 측정
persistence·mean·보간과 target별 비교
결론의 성격: masking 검증에서 baseline을 이기면 결측 구간에서도 잘 복원할 것으로 추정한다. 결측이 무작위라는 보장이 없어(MNAR) 결측 지점 정확도를 단정하지 않는 — 정직한 추정.

## Slide 7
2
접근법
의도적으로 어려운 평가 bar 설정

## Slide 8
2. 접근법
의도적으로 어려운 평가 bar: 미래를 보는 보간
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
5
모델을 오프라인 CES-only 보간(linear · PCHIP · local AR)과 비교한다 — 이 보간들은 타겟 주변의 과거+미래 CES를 모두 사용한다.
우리 모델 (causal)
● 타겟 시점의 빠른 진단 (BES·ECEI·MC)
● 과거 CES 이력 (window = 4)
● 미래 CES는 전혀 보지 않음
보간 baseline (오프라인)
● 타겟 양쪽의 과거 + 미래 CES 이웃 사용
● PCHIP(단조 3차) = pre-registered headline 기준선
● 0.5 s 이상 gap은 보간 거부 → persistence fallback
왜 이 정보 비대칭이 핵심인가
미래까지 보는 보간을 causal(과거만 보는) 모델이 이긴다면, 그것은 빠른 진단이 시간 보간으로는 얻을 수 없는 CES 정보를 운반한다는 강력한 증거다.
미래 보간을 이기는 모델은 자명히 모든 causal baseline(persistence·AR)도 이긴다.

## Slide 9
2. 접근법
검증 전략과 정직한 caveat
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
6
Masking 복원 검증
관측된 CES 값을 가린 뒤 모델이 복원
per-target RMSE/MAE
persistence 대비 skill, mean 대비 R²
ces_history에서 타겟 시점은 완전 마스킹(누수 방지)
Observed-only 측정
관측된 CES 지점에서만 skill 측정
진짜 결측은 참값이 없어 직접 검증 불가
관측 지점이 결측 지점보다 쉬울 수 있음
MNAR — 낙관적 상한
CES 결측은 무작위 아님 (MNAR)
저 SNR · ELM · 천이에서 drop-out
→ observed-only skill = 낙관적 bound
결측 지점 정확도를 단정하지 않음
Murphy(1988) skill 정의
skill_vs_pchip = 1 − MSE_model / MSE_pchip
> 0 이면 모델이 보간보다 우수 · = 0 이면 동률. 모든 오차는 물리 단위로 역정규화하여 target별 계산.

## Slide 10
3
데이터 & 파이프라인
No-Fake-Data · 마스킹 · 누수 방지

## Slide 11
3. 데이터 & 파이프라인
데이터 구성 기준
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
7
● 플라즈마 상태 타겟: H-mode ELM suppression (RMP 인가)
  – ELM suppression 유지 중 Dα가 크게 튀는 구간 중심 ~100 ms로 절단
● 샷 번호: #24000 ~ #33000 우선 선정
  – 하드웨어 이력 고려 (’17 MicroTCA, ’20 UFCES, ’23 W-divertor)
● 총 641개 shot CSV 파일 (저장소에는 미포함, gitignore)
  – 진단 채널: BES 9 · ECEI 4 · Mirnov 2 · time 4 · ces_history 4
  – 타겟: CES_TI, CES_VT (정규화된 2-벡터)
샘플 1개의 구성 (window = 4)
bes
(4, 9)
밀도요동 공간구조
ecei
(4, 4)
전자온도 2D
mc
(4, 2)
자기요동
time_features
(4, 4)
불규칙 시간 인코딩
ces_history
(4, 4)
이전 Tᵢ·V_rot + 관측 flag
target
(2,)
정규화 [Tᵢ, V_rot]
target_mask
(2,)
관측된 타겟만 손실 반영

## Slide 12
3. 데이터 & 파이프라인
No-Fake-Data 원칙과 데이터 계약(contract)
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
8
① No Fake Data
선형보간 등으로 '가짜 데이터'를 만들지 않음
진단 입력이 온전하고, 타겟 중 적어도 하나가
관측된 시점의 샘플만 사용
한쪽 타겟만 관측된 행도 버리지 않음
② per-target masked MSE
각 샘플의 target_mask로 관측된 타겟만 손실 반영
결측 타겟은 참값 없이 마스킹되어 제외
기존 코드는 둘 다 관측해야만 사용 →
라벨 행의 ≈28%를 조용히 버리던 문제 수정
③ 불규칙 시계열 대응
결측 제거로 시간 간격이 불규칙해짐
연속성 의존 LSTM 대신 1D CNN 지역패턴 추출
time_features 4채널: lookback·delta·log1p×2
④ Late-Fusion Multimodal
섣불리 평균내어 공간특성 잃지 않음
진단별 전용 인코더 → 마지막에 융합(concat)
→ 두 정규화 CES 타겟 예측

## Slide 13
3. 데이터 & 파이프라인
누수 방지 split + 학습셋 전용 정규화
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
9
File-level split (행 누수 방지)
행 단위가 아니라 CSV(shot) 파일 단위로 분할
인접 행 상관 때문에 행 단위 분할은 train/val 누수
고정 split을 디스크에 pin (fixed_*_split.csv)
재로딩 시 데이터 불일치하면 예외 발생
Train-file-only 정규화
BES·ECEI·MC·타겟 per-channel z-score
통계는 학습 파일에서만 추정 (val/test 누수 차단)
타겟 통계는 NaN-aware (관측값만) — CES는 sparse
model.py 내부에서는 절대 역정규화하지 않음
ces_history (batch, 4, 4) — 누수 차단의 핵심
● 4채널: 이전 정규화 Tᵢ · 이전 정규화 V_rot · Tᵢ 관측flag · V_rot 관측flag
  – Tᵢ·V_rot는 독립적으로 결측(≈8% / ≈24%) → 관측을 target별로 추적
  – 타겟 시점(target timestep)은 값·flag 모두 0으로 완전 마스킹 → 자기 정답 누수 차단

## Slide 14
3. 데이터 & 파이프라인
데이터 품질 보정: held/stuck CES_VT
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
10
후반 audit 발견: 관측된 CES_VT 값의 약 54%가 held/forward-fill(직전 관측값과 bit-identical, 같은 시간블록 내 최대 1214행 연속). V_rot의 native cadence가 행 cadence보다 느려 값이 carry-forward된 것 — 진짜 측정이 아님.
● CES_TI는 사실상 영향 없음 (held 0.0%)
● 499 / 641 shot 파일이 영향받음
● dataset이 이를 탐지·마스킹 가능 (CES_DROP_STUCK_TARGETS)
● 학습은 오염 아님 — held 값 마스킹해도 genuine 성능 향상 없음
  – → 학습은 유지(=0), 평가만 genuine 측정값으로(=1)
● CES_TI는 genuine-only 평가에서도 4 seed 모두 PASS (강건)
V_rot 물리 RMSE는 held 값에 의해 deflated
seed
보고(stuck포함)
genuine RMSE
42
22.4
35.0
1
24.6
34.6
7
29.7
43.2
123
32.6
46.2
held 타겟은 baseline 오차가 ≈0 → 보고 RMSE를 35~55% 끌어내림. 결론(Tᵢ↔V_rot 비대칭)은 그대로 유지.

## Slide 15
4
모델 아키텍처
Multimodal Late-Fusion + target별 routing

## Slide 16
4. 모델 아키텍처
Multimodal Late-Fusion + target별 routing
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
11
BES (4×9)
밀도요동
ECEI (4×4)
전자온도
MC (4×2)
자기요동
time (4×4)
불규칙시간
ces_history (4×4)
이전 CES + flag
BES Enc
time-aware CNN
ECEI Enc
time-aware CNN
MC Enc
time-aware CNN
Time Enc
1D CNN
History Enc
Pre-LN Transformer + multi-head attn pool
Tᵢ 융합
bes+ecei+mc +time+hist_ti
V_rot 융합
hist_vt + time (빠른진단 제외)
Tᵢ Head
preLN→MLP
V_rot Head
preLN→MLP
[Tᵢ, V_rot]
정규화 (B,2)
입력
진단별 인코더
target별 융합(routing)
예측 head
물리 기반 routing: Tᵢ = 빠른진단+이력+시간 / V_rot = 이력+시간만. 전체 파라미터 < 1,000,000 (capacity가 아니라 일반화가 관건).

## Slide 17
4. 모델 아키텍처
핵심 설계 결정과 근거
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
12
진단별 time-aware CNN
각 진단 + 시간 + 이력을 함께 1D Conv
불규칙 시계열에 강건 (LSTM 회피)
공간 채널 구조 보존 후 융합
History Encoder
2-layer Pre-LayerNorm Transformer
학습된 positional embedding
self-attention이 masked 타겟을 양쪽
관측 이웃에 직접 attend (보간과 유사)
Multi-head attention pooling
가중 평균(center) + 가중 분산(std) 함께
std가 '고변동 구간'을 노출 → peak 구분
target별 관측-이웃 bias (init 0)
target별 head + pre-head LN
Tᵢ/V_rot 분리 head, 이종 융합특징 정규화
Pre-LN 경로를 융합단까지 확장
capacity가 아닌 일반화 lever
설계 교훈 (탐색에서 확인): Pre-LayerNorm(안정성) + attention pooling이 가장 신뢰성 있는 개선. 무리한 capacity 확대는 overfit으로 오히려 악화.

## Slide 18
5
평가 방법론
통계적 엄밀성: split · 사전등록 · bootstrap

## Slide 19
5. 평가 방법론
선택 편향 없는 3-way split + 사전등록
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
13
3-way split (train/val/test)
TEST는 AutoML 시작 전 예약, 탐색루프는 절대 안 봄
모델 선택은 val에서만 → 헤드라인은 winner's-curse 없음
TEST: 34,644 샘플 / 96 shot
관측 후 n: Tᵢ 32,716 · V_rot 27,437
사전등록 (PR1–PR4)
PR1 best-interpolation 규칙: headline = PCHIP
PR2 평가 모집단: future-neighbor 없으면 persistence
PR3 TEST floor: ≥15 shot & ≥3,000 Tᵢ 샘플 (충족)
PR4 부트스트랩 구성: 95% CI가 0 제외 = PASS
공정성 보장
모든 arm(모델+모든 baseline)을 동일한 (file, row) 샘플 집합 · 동일 per-target keep mask로 채점. 어떤 arm도 상대적으로 thinning 되지 않음.
보간은 타겟 자신의 값(row_index)을 제외하고 이웃만 읽음(누수 없음), 0.5 s 이상 gap은 보간 거부.

## Slide 20
5. 평가 방법론
Shot-clustered paired bootstrap — 왜 shot이 단위인가
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
14
● 한 방전(shot) 내 인접 CES 행은 강하게 상관됨
  – 개별 샘플을 독립으로 보면 불확실성을 크게 과소평가
● PR4 검정: per-sample paired error (SE_model − SE_pchip)를
  – shot 단위로 묶고, shot 전체를 복원추출(B=10,000, seed 12345)
● skill 95% CI가 모델에 유리한 방향으로 0을 제외 = PASS
● → CI가 within-shot 가짜 복제가 아닌 진짜 shot-to-shot 일반화 반영
  – split-seed 변동은 2차 안정성 점검일 뿐, headline CI에 풀링하지 않음
재현 단위 = shot
개별 행
→ 자기상관, 가짜 복제 (X)
shot 전체
→ 독립 복제의 단위 (O)
Tᵢ ≈ 96 shot · V_rot ≈ 91 shot
이 적은 shot 수가 모든 유의성
판정의 구속 조건 (검정력 한계)

## Slide 21
6
결과
causal 압도 · Tᵢ 보간 유의 · 비대칭

## Slide 22
6. 결과 ①
causal baseline을 큰 폭으로 압도 (강건한 결과)
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
15
두 타겟 모두 모델 RMSE가 사다리에서 최저. persistence·AR(causal) 대비 큰 마진으로 우수 — 온라인/실시간 환경에서 모델이 명확한 승자. 보간(PCHIP/Linear)보다도 point estimate는 앞섬.

## Slide 23
6. 결과 ②
보간 대비 headline — 최종 모델, 4 seed
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
16
CES_TI — PASS (강건)
4개 독립 test split(seed 42/1/7/123) 모두 CI > 0
skill_vs_pchip = +0.20 ~ +0.30
(1/7/123은 아키텍처 선택에 한 번도 안 쓰임)
CES_VT — n.s.
4 seed 모두 CI가 0을 포함 (유의하지 않음)
point estimate는 +지만 통계적 미지지
→ Tᵢ↔V_rot 비대칭 (다음 슬라이드)

## Slide 24
6. 결과 ③
정직한 진전: n.s. → 통계적으로 유의
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
17
무엇이 달라졌나
● 기존 baseline(iter2)은 단일 split에서 +0.088, n.s.
● AutoML 루프가 val skill_vs_pchip로 모델을 선택
  – → GRU 이력인코더 + target별 multi-head attention head
● 최종(iter5): +0.20~+0.30, 4 seed 모두 PASS
● 핵심: val loss가 아니라 clean skill로 선택한 것이 결정적

## Slide 25
6. 결과 ④
Gap별 분석: 모델의 우위는 small-gap에 집중
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
18
실데이터는 압도적으로 small-gap: Δt ≤ 15 ms가 Tᵢ 31,966/32,716 · V_rot 26,938/27,437 — 이 구간이 nowcasting이 실제로 필요한 곳.
Δt bin
n (Tᵢ)
skill Tᵢ
n (V_rot)
skill V_rot
(0, 15] ms
31,966
+0.080
26,938
+0.234
(15, 25] ms
520
+0.003
357
+0.029
(25, 35] ms
140
+0.401
97
−0.123
(35, 55] ms
33
−0.823
14
+0.870
(105, ∞) ms
45
−6.92
30
−2783
읽는 법: 잘 통제된(표본 충분한) 유일한 비교인 small-gap이 모델 우세. Δt가 커지면 표본 수십 개 미만 bin들이 부호를 뒤집고(미래 anchor를 가진 PCHIP이 압도), CI가 없으므로 과대해석 금물.

## Slide 26
6. 결과 ⑤
Tᵢ ↔ V_rot 비대칭 — 본 연구의 과학적 발견
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
19
물리적 해석
● Tᵢ: 빠른 진단이 진짜 정보 운반
  – 충돌 e–i 결합 (t_ei ∝ Tₑ^1.5/nₑ) → ECEI(Tₑ)+BES(nₑ)
  – fast-only도 persistence 능가 (+0.162)
● V_rot: 정보는 거의 전적으로 과거 CES 이력
  – 토로이달 회전은 미관측 NBI 토크가 주도
  – Mirnov은 100 Hz로 aliasing → 회전 정보 소실
  – fast-only V_rot = −3.31 (평균보다 나쁨)
● V_rot의 비-승리는 실패가 아니라 발견

## Slide 27
6. 결과 ⑥
모델의 우위는 '고변동(peak) 구간'에 집중
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
20
어디서 가치를 버는가
● peak = 입력 기반 고-국소활동 이웃 (타겟 행 제외)
  – pointwise 극값이 아니라 보수적 영역 proxy
● Tᵢ: global +0.515 → peak +0.855 (PASS)
  – 보간은 매끄러운 bulk에서 거의 최적
● V_rot: global +0.241 → peak +0.691 (PASS)
  – global은 약하지만 peak에서는 통과 — 비대칭은 regional
● Tᵢ ablation: peak에서 빠른진단 제거 시 큰 손해 (유의)

## Slide 28
7
AutoML 자율 연구 루프
Claude 기반 keep/discard autoresearch

## Slide 29
7. AutoML 자율 연구 루프
Claude 기반 keep/discard autoresearch
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
21
단일 모델 구현에 그치지 않고, LLM이 연구자(Researcher) 역할을 맡아 model.py를 통제된 실험으로 개선 (Karpathy의 autoresearch에서 영감).
① Evaluation
smoke→train→ clean evaluate
② Briefing
HANDOFF 갱신 plateau 감지
③ Research
Claude가 1개 통제변수 제안
④ Keep/Discard
best 갱신 or model.py 롤백
⟳ 반복
best 위에만 쌓임
핵심 규칙: keep/discard
고정 예산으로 학습 → clean non-aug val skill로 채점
best 갱신하면 KEEP, 아니면 DISCARD + 자동 롤백
→ 회귀(regression) 위에 절대 쌓지 않음
Researcher = Claude (opus)
program.md = 편집가능한 agent 'skill'
DATA_CONTRACT + PROJECT_KNOWLEDGE 주입
출력은 contract 보존한 raw model.py
선택 게이트 = clean skill
augmented val loss 아님 (신뢰 불가)
clean mean skill_vs_pchip이 게이트
test split은 선택에 절대 미사용

## Slide 30
8
결론 · 한계 · 향후 연구
정직한 결론과 다음 단계

## Slide 31
8. 결론
정직한 결론 (4가지)
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
22
1
causal baseline을 결정적으로 압도
persistence·AR 대비 두 타겟 모두 큰 마진 (Tᵢ 369 vs 487/1006). 강건하고 방어 가능한 결과 — 온라인/실시간에서 명확한 승자.
2
CES_TI: 미래 보간도 유의하게 능가
최종 모델·4 seed에서 skill_vs_pchip +0.20~+0.30, shot-clustered 95% CI가 매번 0을 제외 (PASS). genuine-only 평가에서도 강건.
3
CES_VT: 보간과 동률 (n.s.)
point estimate는 +지만 통계적으로 미지지. 검정력 한계(≈91 shot)와 heavy-tailed 오차가 구속. 과대주장하지 않음.
4
Tᵢ ↔ V_rot 비대칭 = 과학적 기여
빠른 진단은 10 ms에서 Tᵢ 정보는 운반하나 V_rot 정보는 거의 없음 (NBI 토크 미관측 + Mirnov aliasing). 물리적으로 예측되고 ablation으로 확인됨.

## Slide 32
8. 한계 & 향후 연구
한계와 다음 단계
KSTAR CES Nowcasting — 다중진단 기반 CES 결측 구간 예측
23
한계
● 통계적 검정력: test shot ≈ 96(Tᵢ)/91(V_rot) — 모든 유의성의 구속조건
● heavy-tailed 오차: 소수 방전이 부트스트랩 분산을 지배
● MNAR 낙관적 상한: 관측 지점에서만 측정
● metric 비대칭: 보간은 full-shot 이웃, 모델은 window=4
● 단일 아키텍처·단일 window(4): 민감도 미특성화
● 큰 Δt bin은 표본 수십 개·CI 없음 → 비신뢰
향후 연구
● bracket-distance 층화: 가장 가까운 미래 anchor까지의 거리로 분석
  – 보간이 가장 어려운 sub-population에서 powered한 유의 win 발굴 기대
● 더 많은 test shot / 다중 캠페인 → 검정력 직접 보강
● peak-weighted loss: 고변동 샘플 upweight (이연된 실험)
● window 크기·아키텍처 민감도 체계적 sweep
● V_rot 보강: 이력을 더 효과적으로 활용하는 구조

## Slide 33
한 장 요약 — Key Takeaways
항상 있는 빠른 진단으로 자주 비는 CES를 채우는 데이터 기반 가상 센서
미래까지 보는 오프라인 보간을 causal 모델로 이기는 의도적으로 어려운 bar
CES_TI는 4 seed 모두 보간을 통계적으로 유의하게 능가 (shot-clustered CI)
CES_VT는 동률(n.s.) — 빠른 진단에 회전 정보가 없다는 Tᵢ↔V_rot 비대칭
모델의 가치는 고변동(peak) 구간에 집중 · causal baseline은 압도적으로 능가
Claude 기반 keep/discard autoresearch로 n.s. → 유의로 개선
감사합니다. Q & A